ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  К

СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

городского поселения «Поселок Середейский»

Сухиничского района Калужской области

## Характеристика  городского  поселения  «Поселок Середейский»

Городское поселение «Поселок Середейский» расположено на территории Сухиничского района   Калужской области. Центр городского поселения – п.Середейский находится в 13 км западнее от города Сухиничи и в 18 км восточнее от п.Думиничи. По территории городского поселения проходит автодорога Козельск-Сухиничи-«Москва-Киев». В состав городского поселения входят населенные пункты: п .Середейский и ж/д станция Живодовка.

Площадь  городского поселения составляет 266,6 га, численность населения на 1 января 2013 г. составляет 1885 человек.

Жилой фонд поселка  сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную, среднеэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 44,8 тыс.м2.

Централизованное горячее водоснабжение в населенных пунктах отсутствует.

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

Местность ГП «Поселок Середейский» расположена в пределах Барятинско-Сухиничской равнине в бассейне р. Жиздра. Для всей территории характерен один сложный ландшафт - пологоволнистая, пологонаклонная эрозийная равнина. Коренные породы представлены отложениями меловой и каменноугольной систем. Глубина залегания грунтовых вод свыше 3м. Почвы дерново-среднеподзолистые на суглинистой основе.

Климатические особенности

Климат ГП «Поселок Середейский», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9…-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

В таблице ниже представлены расчетные показатели температурного режим.

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой ≤8°С | Со среднесуточной температурой воздуха ≤0°С |
| -31 | -27 | -13-14 | -3 -3,5 | 207 -214 | 145-150 |

Средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: Среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с– это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,5 м/сек).

Поверхностные воды

Гидрологическая структура территории городского поселения «Поселок Середейский» принадлежит бассейну р.Жиздра. На территории поселения протекает река Песоченка.  Берет начало около деревни Песоченка, течет через березовые и осиновые леса, ее протяженность в Калужской области – 12 км. Устье реки находится в 2,2 км. по правому берегу реки Дубровня. Песоченка – большая река с широкой хорошо разработанной долиной. Пойма Песоченки характеризуется ровным рельефом и нормальным увлажнением. В городском поселении она протекает по восточной границе. В соответствии с Водным кодексом РФ ширина водоохранной зоны р.Песоченка составляет 100м, ширина прибрежной защитной полосы – 50 м.

Подземные воды

Водоснабжение поселения базируется исключительно на использовании подземных вод. Основными эксплуатирующимися водоносными горизонтами является упинский карбонатный комплекс и окско-тарусская терригенно-карбонатная свита.

Основными водоносными горизонтами для хозпитьевого водоснабжения поселения является окский, тульский и упинский.  Воды  жесткие и умеренно жесткие, содержание железа в воде изменяется от нулевого до 5,77 млг./л, преобладают менее 1,0 млг./л.  Удельные дебиты 0,14-35,3 м.куб/ч.

Качество подземных вод в целом удовлетворительное: концентрация тяжелых металлов в водах каменноугольных отложений находятся в допустимых пределах, отмечены отклонения от нормативов СанПин 2.1.4.1074-01 по железу (до 2-3 ПКД). Указанные отклонения имеют природный характер.

Основными нарушениями, выявленными в результате обследования эксплуатационных скважин, являются: безлицензионное водопользование, несоблюдение санитарно-технических требований к первым поясам ЗСО, отсутствие на скважинах водоизмерительной температуры, практически не проводится объективный мониторинг подземных вод. При контроле качества подземных вод не учитывается как наличие природных геохимических аномалий, так и характер потенциальных источников загрязнения данной территории.

# Система водоснабжение городского поселения «Поселок Середейский»

В системе централизованного водоснабжения ГП «Поселок Середейский» задействована  организация ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения п.Середейский включает в себя:

- 4-е артезианские скважины;

- 2-е водонапорные башни;

- 1-н резервуар чистой воды;

- 1-у станцию второго подъема;

- 10,006 км водопроводной сети.

Вся территория ГП «Поселок Середейский» охвачена централизованной системой водоснабжения.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории городского поселения предприятий Середейская швейная фабрика одежды, ООО «Швейная фабрика «ДИБОНИ».

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение всей территории ГП «Поселок Середейский».

В таблице приведены основные технические характеристики водозаборных сооружений используемых в системе централизованного водоснабжения  ГП «Поселок Середейский».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина №1 |
| 1.1. | Местонахождение | д.Цеповая |
| 1.2. | Глубина | 77,2 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 18 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | 2ЭЦВ-8-16-140 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 16 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140 м |
| 2. | Скважина №2 |
| 2.1. | Местонахождение | д.Цеповая |
| 2.2. | Глубина | 110,0 м |
| 2.3. | Удельный дебет | 18 м3/час |
| 2.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 2.5. | Насосное оборудование: |  |
| 2.5.1. | Марка | 2 ЭЦВ-8-16-140 |
| 2.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 2.5.3. | Производительность | 16 м3/час |
| 2.5.4. | Напор | 140 м |
| 3 | Скважина №3 |
| 3.1. | Местонахождение | д.Цеповая |
| 3.2. | Глубина | 86,0 м |
| 3.3. | Удельный дебет | 14 м3/час |
| 3.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 3.5. | Насосное оборудование: |  |
| 3.5.1. | Марка | 2 ЭЦВ-8-16-140 |
| 3.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 3.5.3. | Производительность | 11 м3/час |
| 3.5.4. | Напор | 140 м |
| 4 | Скважина № 4 |
| 4.1. | Местонахождение | д.Печенкино |
| 4.2. | Глубина | 84,0 м |
| 4.3. | Удельный дебет | 12 м3/час |
| 4.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 4.5. | Насосное оборудование: |  |
| 4.5.1. | Марка | 2 ЭЦВ-6-10-140 |
| 4.5.2. | Электрическая мощность | 6 кВт |
| 4.5.3. | Производительность | 10 м3/час |
| 4.5.4. | Напор | 140 м |

В системе водоснабжения поселка Середейский отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используются 2 водонапорные башни, 1 резервуар чистой воды и 1 насосная станция второго подъема.

Основные технические характеристики резервуаров представлены в таблице

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня №1 |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |
| 2. | Водонапорная башня №2(не работает) |
| 2.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
| 2.2. | Объем | 15 м3 |
| 3. | Резервуар чистой воды №1 |
| 3.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 3.2. | Объем | 60 м3 |

В системе водоснабжения поселка Середейский используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, полиэтилена,  стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 10,006 км. По всей протяженности сетей имеется 34 водопроводных колодца. Характеристики сетей водоснабжения приведены в таблице.

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Ввода в эксплуатацию |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» (34 смотровых колодца) |
| Магистральные водопроводы: |
| 1.1. | Чугун | 100; 150 | 4717; 2144 | 1960г |
| 1.2. | Полиэтилен | 100; 150 | 670; 525 | 2013г; 2016г |
| Распределительные сети: |
| 1.3. | Сталь | 32; 40; 50 | 350; 250;150 | 1972г |
| 1.4. | Полиэтилен | 32; 40 | 650; 550 | 2001г; 2016г |
| Всего по ГП «пос.Середейский»: | 10 006 |  |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, приводит к ухудшению качества питьевой воды.

ГП «Калугаоблводоканал» производит постепенную замену изношенных участков чугунных, стальных водопроводных труб на полиэтиленовые.

Система горячего водоснабжения в системе водоснабжения на территории городского поселения «Поселок Середейский» отсутствуют.

Территорию городского поселения «Поселок Середейский» обслуживает  одна организация, осуществляющая централизованное водоснабжение ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ВАО «СМП Банк» г.Москва |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 452 500 003 89 |
| БИК | 044 525 503 |
| И.О. генерального директора | Грошев А.В. |
| Телефон | 8 4842-21-11-12 |

Существующие системы водоснабжения городского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей. Согласно проекту генерального плана п.Середейский к 2023 года планируется рост численности населения с 1885  до 2300 человек. Увеличение численности населения городского поселения «Поселок Середейский» и увеличение многообразия жилой среды и застройки, отвечающей запросам различных групп населения, размещение различных типов жилой застройки.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, существующей и планируемой к подключению нагрузки, установлено, что имеющегося резерва на существующих водозаборных сооружениях поселения достаточно и не требуется строительство дополнительных водозаборов.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены и промывные воды отсутствуют.

На существующих водозаборных сооружениях системы очистки забираемой из скважин воды не установлены, необходимости в применении химических реагентов нет.

Качественные характеристики водоснабжения городского поселения не соответствуют норме. Увеличена норма содержания железа в воде.

Ниже в таблице приведены показатели системы водоснабжения и способы их достижения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

## Бесхозяйных сетей водоснабжения на территории поселения не выявлено.

Для улучшения системы водоснабжения городского поселения  необходимо реализовать следующие мероприятия:

- Реконструкцию существующей системы водоснабжения в п.Середейский;

- Строительство станции водоподготовки в п.Середейский;

- Капитально ремонтировать насосную станцию второго подъема.

# Система водоотведения городское поселение «Поселок Середейский»

В системе централизованного водоотведения ГП «Поселок Середейский» задействована организация ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоотведения п.Середейский включает в себя:

- 1-у КНС;

- 1-и очистные сооружения, сброс из которых производится в реку Брынь;

- 6,596 км канализационных сетей.

ГП «Калугаоблводоканал» на территории ГП «Поселок Середейский» эксплуатирует следующие сооружения.

| Очистные сооружения канализации |
| --- |
| Водоём-приемник | р. Брынь |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Производительность, м3/сут | 250 |

Из-за  неработающих очистных сооружений утилизация осадков с очистных сооружений не производится.

Характеристики канализационных коллекторов ГП «Поселок Середейский»

| ГП «Калугаоблводоканал» |
| --- |
| Канализационные коллектора и сети канализации |
| Общая протяженность, м | 6596 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1964-1991 |
| Смотровые колодцы |  |
| Количество, шт. | 150 |
| Размеры, м | 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м |
| Материал стен | ж/бетон, кирпич |
| Сети по участкам: |
| Магистральный коллектор | Ул.Комсомольская, Ленина, Тургенева, Циолковского, Садовая | ул.Шахтерская | ул.Центральная, И.К. Наташкина, Полевая, Новоселов, Цветочная |
| Год ввода в эксплуатацию | 1961 | 1972; 1987 | 2009 |
| Диаметр, мм | 100 | 100 | 100 |
| Протяженность, м | 5491 | 360 | 745 |
| Материал труб | чугун | чугун | полиэтилен |
| Заглубление, м | до 3,0 м | до 3,0 | до 3,0 |

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется бесперебойным функционированием и экологической безопасность процесса утилизации стоков. Основным направлением повышения надежности и безопасности системы водоотведения являются: ремонт изношенных коллекторов и сетей.

Стоки посредством системы сетей самотеком транспортируются на канализационную насосную станцию, откуда поступают на неработающие очистные сооружения. Стоки поступающие из  системы канализации по самотечному коллектору подаются в реку Брынь.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

На территории ГП «Поселок Середейский» не охваченными централизованной системой водоотведения остаётся часть улиц  застроенных индивидуальными жилыми домами (Садовая, Чкалова, Тургенева, Зеленая, Победы).

В настоящее время одной из основных проблем системы водоотведения городского поселения является: не работают очистные сооружения.

Все стоки, поступающие в систему водоотведения городского поселения, транспортируются в самотечном коллекторе в приемные камеры насосной станции.

Ливневая канализация в городском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится. Учет сточных вод, поступающих в систему водоотведения, не производится.

Основными задачами развития системы централизованного водоотведения определены повышение надежности системы водоотведения; снижение сброса загрязняющих веществ в водоем; обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов.

Строительство сетей водоотведения планируется на территории поселка. Расположение и протяженность вновь сооружаемых сетей водоотведения определяется по факту поступления заявок на подключение от собственников индивидуального жилого фонда, а также от застройщиков многоквартирных жилых домов.

Отработанный активный ил септика не представляет опасности и может быть утилизирован на иловые поля или полигон ТБО.

## На территории ГП «Поселок Середейский» бесхозяйных сетей водоотведения не выявлено.

Для улучшения системы водоотведения городского поселения  необходимо реализовать мероприятия:

1. Реконструкцию существующих очистных сооружений в п.Середейский.

2. Строительство ливневой канализации в п.Середейский.

3.Применение на новом строительстве малоэтажной и существующей жилой застройки локальных очистных сооружениях - водонепроницаемых септиков.

Срок реализации мероприятий водоснабжения и водоотведения до 2023 года.