Пояснительная записка к

схемам водоснабжения и водоотведения

сельского поселения «Деревня Алнеры»

Сухиничского района Калужской области

на период до 2023 года

Схема водоснабжения и водоотведения сельского поселения «Деревня Алнеры» представляет систему холодного водоснабжения и водоотведения и направление её развития.

Принципы разработки схемы водоснабжения и водоотведения:

– охрана здоровья населения и улучшение качества жизни населения путем обеспечения бесперебойного и качественного водоснабжения и водоотведения;

– повышение энергетической эффективности путем экономного потребления воды;

– снижение негативного воздействия на водные объекты путем повышения качества очистки сточных вод;

– обеспечение доступности водоснабжения и водоотведения для абонентов за счет повышения эффективности деятельности организации, осуществляющей холодное водоснабжение и водоотведение;

– приоритетность обеспечения населения питьевой водой и услугами по водоотведению;

– обеспечение технологического и организационного единства и целостности централизованных систем водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение равных условий доступа абонентов к водоснабжению и водоотведению;

– открытость деятельности организации, осуществляющей водоснабжение и  водоотведение, органов местного самоуправления;

– обеспечение абонентов водой питьевого качества в необходимом количестве;

– организация централизованного водоснабжения на территориях, где оно отсутствует;

– внедрение безопасных технологий в процессе водоподготовки;

– прекращение сброса промывных вод сооружений без очистки, внедрение систем с оборотным водоснабжением в производстве;

- планирование строительства линий включения индивидуальных абонентов по водоотведению с местной точкой водоотведения в централизованную систему, с целью снижения экологической безопасности и увеличения экономической эффективности централизованной системы водоотведения.

## Характеристика населенного пункта СП «Деревня Алнеры»

Сельское поселение «Деревня Алнеры» располагается в центральной части Сухиничского района Калужской области и граничит:

- на севере с СП «Деревня Верховая»;

- на востоке с СП «Деревня Глазково»;

- на  юго-востоке с ГП «Город Сухиничи»;

- на юге с СП «Деревня Бордуково»;

- на юго-западе с СП «Село Брынь»;

- на западе с СП «Село Шлиппово».

Территория – 3,65 тыс. га или 3,0% от площади Сухиничского района.

Население сельского поселения составляет 309 чел. на 01.01.2013 г. или около 1,3% от общей численности Сухиничского района.

В состав сельского поселения «Деревня Алнеры» входят 7 населенных пунктов: дер. Алнеры, дер. Руднево, дер. Кривское, дер. Левково, дер. Кипячка, дер. Свечи, дер. Колодези.

Центром сельского поселения является дер. Алнеры, где проживает около 17% всего населения муниципального образования.

Расстояние от центра поселения до районного центра (г. Сухиничи) – 6 км, до регионального центра (г. Калуга) – 88 км.

Жилой фонд  сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет  5,6 тыс.м2.

Централизованное горячее водоснабжение в населенном пункте отсутствует.

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено шесть типов ландшафтов сельского поселения:

- слабовыпуклая увалистая эрозионная равнина;

- пологопокатая эрозионная равнина на склонах долин рек и овражно-балочной сети;

- пологонаклонная	 аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина;

- пологоволнистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина;

- плоская водноледниковая слаборасчлененная равнина;

- плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления.

Климатические особенности

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Целями разработки схемы являются:

– обеспечение для абонентов доступности водоснабжения и водоотведения;

– обеспечение водоснабжения и водоотведения в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации;

– обеспечение рационального водопользования;

– развитие централизованных систем водоснабжения и водоотведения на основе наилучших доступных технологий и внедрения энергосберегающих технологий.

Для улучшения водоснабжения и водоотведения поселения необходимо провести следующие мероприятия:

В системе водоснабжения:

- Реконструкцию существующей системы водоснабжения  СП «Деревня Алнеры»;

- Ремонт колодцев;

- Строительство станции обезжелезивания;

- Реконструкцию скважины, углубление каптажа;

- Установка новой башни  в д.Лёвково.

- Строительство зоны санитарной охраны  у каптажа д.Руднево и скважины д.Лёвково.

В системе водоотведения:

- Строительство новой системы коллекторов водоотведения, с ремонтом канализационных колодцев;

- Реконструкцию и ремонт  отстойников и очистных сооружений;

- Прокладка новых коллекторов водоотведения;

- Планирование строительства линий включения индивидуальных абонентов по водоотведению с местной точкой водоотведения в централизованную систему, с целью снижения экологической безопасности и увеличения экономической эффективности централизованной системы водоотведения.

- Строительство зоны санитарной безопасности.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

# Схема водоснабжения СП  «Деревня Алнеры»

Система централизованного водоснабжения СП «Деревня Алнеры»  на  обслуживании ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения  СП «Деревня Алнеры» включает в себя:

- 1-ин каптаж;

- 1-у водонапорная башня;

- 1-у артезианскую скважину.

Территории, не охваченные централизованными системами водоснабжения в сельском поселении: д.Свечи, д.Кипячка, д.Колодези, д.Кривское.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций: школы,  сельской библиотеки, клуба, сельской администрации, здания ООО «Агроресурс».

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение населенных пунктов  д.Алнеры, д.Руднево, д.Лёвково.

### Основные технические характеристики водозаборного сооружения ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина д.Лёвково |
| 1.1. | Местонахождение | д.Лёвково |
| 1.2. | Глубина | 39,5 м |
| 1.3. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 1.4. | Насосное оборудование: |  |
| 1.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-80 |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 1.4.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.4.4. | Напор | 80м |

В системе водоснабжения д.Лёвково и д.Руднево отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используются водонапорная башня, расположенная над скважиной в д.Лёвково

Основные технические характеристики резервуаров ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня д.Лёвково |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Каптаж д.Руднево |
| 1.1. | Местонахождение | д. Руднево |
| 1.2. | Год ввода в эксплуатацию | 1985 |
| 1.3. | Насосное оборудование: |  |
| 1.3.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-85 |
| 1.3.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 1.3.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.3.4. | Напор | 85м |

В системе водоснабжения  д.Алнеры, д.Руднево, д.Лёвково используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, полиэтилена, стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3,5 км. По всей протяженности сетей имеется 45 водопроводных колодца.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, приводит к ухудшению качества питьевой воды. Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории  СП «Деревня Алнеры» не производит замену изношенных участков труб на полиэтиленовые.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено.

Система горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Алнеры» отсутствуют.

На территории поселения действует одна водоснабжающая организация ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.о. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды не полностью оборудованы вводы абонентов бюджетных   организаций, а так же населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 приведены ниже в таблице.

Таблица

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 72м3 | 87м3 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 2160м3 | 2610 м3 |