Пояснительная записка

к схемам водоснабжения и водоотведения

муниципального образования сельского поселения

«Деревня Ермолово» Сухиничского района Калужской области

Сельское  поселение «Деревня Ермолово» располагается  в центральной части Сухиничского района  Калужской области.

Площадь муниципального образования около  3,0 тыс. га. Численность населения на 1 января 2013г. составляет 610 человек. В  состав  сельского поселения  «Деревня Ермолово» входит  7 населенных пунктов: дер. Ермолово, с. Воронеты, дер. Гусово, дер. Живодовка,  дер. Печенкино,  дер. Сосновка,  дер. Цеповая. Центром сельского поселения является дер. Ермолово, где проживает  около 40%  всего  населения муниципального образования.

Жилой фонд сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 17,6 тыс.м2,

Централизованное водоснабжение имеется в 3-х населенных пунктах  (дер.  Ермолово, дер. Гусово, дер. Цеповая) в остальных отсутствует.

Газоснабжение имеют более 10 тыс.м2 жилого фонда.

## СП «Деревня Ермолово» относится в Барятинско-Сухиничской  равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной  окраине  Московской  синеклизы. Из  дочетвертичных отложений  наибольшее значение  имеют  известняки нижнего карбона.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности в пределах земель поселения выделено 7 типов ландшафтов: плосковолнистая слаборасчлененная эрозионная равнина, плосконаклонная эрозионная среднерасчлененная равнина, плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина, пологие склоны в рыхлых отложениях меловой и каменноугольной систем, плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса, плоская аллювиальная равнина-пойма и высокая пойма рек, овражно-балочная сеть, тальвеги суходольные, почвы смытые и намытые дерновые.

Климат СП «Деревня Ермолово», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9…-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и сельхозпредприятия предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 1,5 млг/л до 3,0 млг/л. Удельные дебиты 0,86-8,0 м.куб/ч.

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения в дер. Гусово  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию железа и сероводорода в воде.

Для улучшения качества воды и услуги водоотведения необходимо провести следующие мероприятия:

В системе водоснабжения:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения в дер. Ермолово, дер. Гусово, дер. Цеповая.

- Ремонт питьевых колодцев в дер. Сосновка, дер. Печенкино, дер. Живодовка, с. Воронеты.

- Проектирование новых и реконструкция существующих сетей водопровода.

- Строительство станции обезжелезивания.

В системе водоотведения:

- Замена изношенных коллекторов водоотведения, с ремонтом колодцев.

- Прокладка новых коллекторов водоотведения.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

# Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Ермолово».

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Ермолово» задействованы следующие организации: ГП «Калугаоблводоканал», администрация  СП «Деревня Ермолово».

Система централизованного водоснабжения включает в себя:

– 1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, 2.015 км водопровода в дер. Гусово;

- 1,6 км  водопровода в д. Цеповая;

-  1, 5 км  водопровода в дер. Ермолово.

Водоснабжение дер. Ермолово и дер. Цеповая осуществляется от  скважин пос. Середейский, находящейся на балансе ГП «Калугаоблводоканал»

Населенные пункты с. Воронеты, дер. Живодовка, дер. Печенкино, дер. Сосновка не охваченные централизованными системами водоснабжения. В них водоснабжение населения осуществляется из шахтных питьевых колодцев.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории сельского поселения предприятий.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение дер. Ермолово и дер. Цеповая.

Основные технические характеристики водозаборных сооружений ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина п. Середейский №1 |
| 1.1. | Местонахождение | Дер. Цеповая |
| 1.2. | Глубина | 77,2 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 16 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1977 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-8-16-140 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 13 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 16 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140 м |

Основные технические характеристики водозаборных сооружений

администрации СП «Деревня Ермолово»

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина №1 (Гусово) |
| 1.1. | Местонахождение | Дер. Гусово |
| 1.2. | Глубина | 119 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 4,8 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 2011 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-25-100 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 25 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140 м |

В системе водоснабжения сельского поселения «Деревня Ермолово»  отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используется водонапорная башня в дер. Гусово

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня №1 |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1978 |
| 1.2. | Объем | 30 м3 |

В системе водоснабжения используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, полиэтилена, стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3655 м. По всей протяженности сетей имеется 20 водопроводных колодцев.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения.

Проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у ГП «Калугаоблводоканал» не выявлено.

Горячее водоснабжение в системе водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Деревня Ермолово» отсутствуют.

Существующие системы водоснабжения сельского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| Наименование | Объем поднятой воды, тыс.м3/год | Объем отпуска в сеть, тыс.м3/год | Объем потерь воды, тыс.м3/ год | Объем реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» | 13,12 | 13,120 | 3,0 | 10,12 |

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды оборудованы вводы абонентов бюджетных и коммерческих организаций, а так же частично населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

Согласно генерального плана МО СП «Деревня Ермолово» необходимо провести следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения.

- Ремонт колодцев.

- Проектирование новых водопроводов.

- Строительство станции обезжелезивания.

На существующих водозаборных сооружениях не установлены системы очистки забираемой из скважин воды, вследствие чего, промывные воды отсутствуют, необходимости в применении химических реагентов нет.  Следовательно, вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод и вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не имеется.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

# Схема водоотведения муниципального образования. 
сельского поселения «Деревня Ермолово».

Система централизованного водоотведения имеется в дер. Ермолово  и включает в себя канализационную сеть протяженностью 750 м и канализационные колодцы 25 штук. КНС и очистные сооружения отсутствуют.

| Канализационные коллектора и сети канализации |
| --- |
| Общая протяженность, м | 750 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1978-1982 |
| Смотровые колодцы |
| Количество, шт. | 24 |
| Размеры, м | 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м |
| Материал стен | ж/бетон, кирпич |

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения являются: ремонт изношенных коллекторов и сетей.

Все стоки посредством системы сетей  планировалось транспортировать в главную канализационную сеть пос. Середейский, откуда на очистные сооружения. В настоящее время  эта система не действует.

Одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения является износ канализационных коллекторов и сетей и колодцев, отсутствие очистных сооружений. Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

В настоящий момент, учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, не производится.