Пояснительная записка

К СХЕМАМ  ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

муниципального образования сельского поселения

«Деревня Радождево» Сухиничского района

Калужской области

Сельское  поселение «Деревня Радождево» располагается  в центральной части Сухиничского района  Калужской области.

Площадь муниципального образования около  5,0 тыс. га. Численность населения на 1 января 2013г. составляет 316 человек. В  состав  сельского поселения  «Деревня Радождево» входит  8 населенных пунктов: дер. Радождево, д. Горбатка, дер. Выселки, дер. Богатьково,  дер. Бортное,  дер. Вышилово,  дер. Казарь, дер. Усты.  Центром сельского поселения является дер. Радождево, где проживает  около 60%  всего  населения муниципального образования.

Жилой фонд сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную.

Общая площадь жилых помещений составляет 8,5 тыс.м2.

Централизованное водоснабжение имеется в 2-х населенных пунктах  (дер.  Радождево, дер. Выселки) в остальных отсутствует.

## СП «Деревня Радождево» относится в Барятинско-Сухиничской  равнине. В тектоническом плане относится к юго-западной  окраине  Московской  синеклизы. Из  дочетвертичных отложений  наибольшее значение  имеют  известняки нижнего карбона.

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности в пределах земель поселения выделено 7 типов ландшафтов: плосковолнистая слаборасчлененная эрозионная равнина, плосконаклонная эрозионная среднерасчлененная равнина, плосконаклонная среднерасчлененная водноледниковая равнина, пологие склоны в рыхлых отложениях меловой и каменноугольной систем, плоская аллювиальная равнина – первая надпойменная терраса, плоская аллювиальная равнина-пойма и высокая пойма рек, овражно-балочная сеть, тальвеги суходольные, почвы смытые и намытые дерновые.

Климат СП «Деревня Радождево», как и всей Калужской области, умеренно континентальный с четко выраженными сезонами года. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, не менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

Температура воздуха в среднем за год положительная, изменяется по территории с севера на юг от 4,0 до 4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, с температурой воздуха -8,9…-10,0°С. Минимальная температура воздуха составляет -46°С, а максимальная +38°С. В пониженных или защищенных от ветра местах абсолютный минимум достигал -48...-52°С. Многолетняя амплитуда температур воздуха составляет 84°С, что говорит о континентальности климата. В течение холодного периода (с ноября по март месяцы) часты оттепели. Оттепелей не бывает только в отдельные суровые зимы. В то же время в некоторые теплые зимы оттепели следуют одна за другой, перемежаясь с непродолжительными и несущественными похолоданиями. Июль - самый теплый месяц года. Средняя температура воздуха в это время, незначительно изменяясь по территории, колеблется около +18°С. В отдельные годы в жаркие дни максимальная температура воздуха достигала +36...+39°С. Весной и осенью характерны заморозки. Весной заморозки заканчиваются, по средним многолетним данным, 8-14 мая, первые осенние заморозки отмечаются 21-28 сентября.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний – северные, северо-восточные и северо-западные.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и сельхозпредприятия предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие, содержание железа варьируется в значительном диапазоне от 1,5 млг/л до 3,0 млг/л. Удельные дебиты 0,86-8,0 м.куб/ч.

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения в дер. Гусово  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию железа и сероводорода в воде.

Для улучшения качества воды и услуги водоотведения необходимо провести следующие мероприятия:

В системе водоснабжения:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения в дер. Радождево, дер. Выселки.

- Ремонт питьевых колодцев в дер. Богатьково,  дер. Бортное,  дер. Горбатка, дер. Казарь, дер. Усты.

- Проектирование новых сетей водопровода.

- Строительство станции обезжелезивания.

В системе водоотведения:

- Замена изношенных коллекторов водоотведения, с ремонтом колодцев.

- Прокладка новых коллекторов водоотведения.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

# Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Радождево».

Обслуживающей организацией централизованного водоснабжения в СП «Деревня Радождево» является ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения включает в себя:

– 1 артезианскую скважину, 1 водонапорную башню, 0,534 км водопровода в     дер. Выселки;

_ 1 артезианскую скважину, 2 водонапорные башни, 1 насосная станция на артскважине, 2,831 км.

Населенные пункты дер. Богатьково,  дер. Бортное,  дер. Горбатка, дер. Казарь, дер. Усты.  не охваченные централизованными системами водоснабжения. В них водоснабжение населения осуществляется из шахтных питьевых колодцев.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории сельского поселения предприятий.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение дер. Радождево и дер. Выселки.

Основные технические характеристики водозаборных сооружений ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина д. Выселки |
| 1.1. | Местонахождение | Дер. Выселки |
| 1.2. | Глубина | 120,0 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 16 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭПН-6 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 16 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140 м |
| 1. | Скважина №1 (Радождево) |
| 1.1. | Местонахождение | Дер. Радождево |
| 1.2. | Глубина | 35 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 4,8 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1974 реконструкция 2007г. |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-10-85 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 4 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 10 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 85 м |

В системе водоснабжения сельского поселения «Деревня Радождево»  отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используется водонапорная башня в дер. Выселки

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня д. Выселки |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1969 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

дер. Радождево

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня №1 (Радождево) |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1991 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

В системе водоснабжения используются водопроводные сети, выполненные из: полиэтилена, стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3,371 км. По всей протяженности сетей имеется 34 водопроводных колодцев.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающих организаций не выявлено.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования сельского поселения «Деревня Радождево» отсутствуют.

Существующие системы водоснабжения сельского поселения в полной мере обеспечивают нужды потребителей.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| Наименование | Объем поднятой воды, тыс.м3/год | Собственные нужды, тыс.м3/год | Объем отпуска в сеть, тыс.м3/год | Объем потерь воды, тыс.м3/ год | Объем реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» | 15822 | 0,107 | 15715 | 4273 | 11442 |

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды оборудованы вводы абонентов бюджетных и коммерческих организаций, а так же частично населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

Согласно генерального плана МО СП «Деревня Радождево» предполагается провести следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения.

- Ремонт колодцев.

- Проектирование новых водопроводов.

- Строительство станции обезжелезивания.

На существующих водозаборных сооружениях не установлены системы очистки забираемой из скважин воды, вследствие чего, промывные воды отсутствуют, необходимости в применении химических реагентов нет.  Следовательно, вредного воздействия на водный бассейн предлагаемых к строительству и реконструкции объектов централизованных систем водоснабжения при сбросе (утилизации) промывных вод и вредного воздействия на окружающую среду при реализации мероприятий по снабжению и хранению химических реагентов, используемых в водоподготовке (хлор и др.) не имеется.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

Схема водоотведения муниципального образования
сельского поселения «Деревня Радождево».

Система централизованного водоотведения имеется в дер. Радождево  и включает в себя канализационную сеть протяженностью 1000 м и канализационные колодцы 28 штук. КНС и очистные сооружения отсутствуют.

| Канализационные коллектора и сети канализации |
| --- |
| Общая протяженность, м | 1000 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1990 |
| Смотровые колодцы |  |
| Количество, шт. | 28 |
| Размеры, м | 1,0 м; 1,5 м; 2,0 м |
| Материал стен | кирпич |

Безопасность и надежность систем водоотведения определяется целым комплексом показателей, обеспечивающих бесперебойное функционирование и экологическую безопасность процесса утилизации стоков. Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения являются: ремонт изношенных коллекторов и сетей.

Одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения является износ канализационных коллекторов и сетей и колодцев, отсутствие очистных сооружений. Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

В настоящий момент, учет сточных вод, поступающих в систему централизованного водоотведения, не производится.