Пояснительная записка к схемам водоснабжения и

канализационных сетей сельского поселения  «Деревня Субботники» Сухиничского района Калужской области

на период до 2023 год

Характеристика населенного пункта

## сельское поселение «Деревня Субботники»

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения «Село Татаринцы». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский.

Ресурсы поверхностных вод используются в  хозяйственно-бытовых целях.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский – к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие.

Контроль качества воды осуществляется ежегодно калужской лабораторией ГП «Калугаоблводоканал».

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения деревня Субботники  не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Схема водоснабжения сельского поселения «Деревня Субботники».

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Субботники» задействована   организация  ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения д. Субботники включает в себя:

–  1 каптаж;

–   1 водонапорная башня.

Не охваченные централизованными системами водоснабжения в СП «Деревня Субботники» д.Опаленки, д.Коньшино, д. Висково, д. Плоты.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций.

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение населенных пунктов д. Субботники.

### Основные технические характеристики водозаборного сооружения ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | каптаж д.Субботники |
| 1.1. | Местонахождение | вблизи д. Субботники |
| 1.2. | Удельный дебет | 8 м3/час |
| 1.3. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 1.4. | Насосное оборудование: |  |
| 1.4.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-125 |
| 1.4.2. | Электрическая мощность | 3 кВт |
| 1.4.3. | Производительность | 6,5 м3/час |
| 1.4.4. | Напор | 125м |

В системе водоснабжения деревня Субботники отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В системе централизованного водоснабжения используются водонапорная башня

Основные технические характеристики резервуаров ГП «Калугаоблводоканал».

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня д. Субботники |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 2010 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

В системе водоснабжения деревня Субботники используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, полиэтилена, стали. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 8,4 км. По всей протяженности сетей имеется 26 водопроводных колодцев.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды. Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории деревня Субботники не производит замену изношенных участков труб на полиэтиленовые.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено. Предписания надзорных органов отсутствуют.

Закрытые системы горячего водоснабжения в системе водоснабжения муниципального образования СП «Деревня Субботники» отсутствуют.

На территории поселения действует водоснабжающая организация ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.О. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды частично оборудованы вводы абонентов бюджетных   организаций, а так же населения.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85* приведены в таблице

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении воды.

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое на 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 24 | 28 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 430 | 450 |

Для улучшения качества воды предполагается провести следующие мероприятия:

- Реконструкция части системы водоснабжения д.Субботники.

- Ремонт колодцев.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.

Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Целевые показатели развития централизованных систем водоснабжения.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

## Система водоотведения в СП «Деревня Субботники» в не рабочем состоянии.

## Необходимо провести мероприятия:

## Восстановить работоспособность системы водоотведения;

## Построить очистные сооружения.