Пояснительная записка к схеме водоснабжения

муниципального образования СП «Деревня Юрьево»

Сухиничского района Калужской области

Характеристика населенного пункта СП «Деревня Юрьево»

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Водные ресурсы СП «деревня Юрьево» представлены поверхностными и подземными водами. Подземные воды являются наиболее предпочтительными источниками питьевого водоснабжения.

Поверхностные воды.

По территории СП протекают реки: Брынь, Локнава, Клютома и различные ручьи. Имеются пруды.

Основным источником  загрязнения поверхностных вод на территории СП «Деревня Юрьево» являются хозяйственно-бытовые сточные воды, внесение в почву удобрений и пестицидов.

Ресурсы поверхностных вод используются в хозяйственно-бытовых целях.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков.

Подземные воды.

Для обеспечения питьевой водой используются подземные воды.

Контроль качества воды осуществляется ежегодно калужской лабораторией ГП «Водоканал».

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения Деревня Глазово не соответствует требованиям СанПиН. Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию известняка в воде. В д.Юрьево- железа.

Схема водоснабжения д.Глазово.

В системе централизованного водоснабжения СП «Деревня Глазово» задействована   организация  ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения д.Глазково включает в себя:

–  1-ин источник водоснабжения- каптаж, производительностью 6 куб.м./час;

–   1-у водонапорную башню 1971г запуска.

Сети водоснабжения: от скважины до водопроводной башни полимерная труба диаметром 63 мм., протяженностью 400 м., проложена в 2005 году. От водопроводной башни до Глазовской основной школы полимерная труба диаметром 45мм. протяженностью 350м. проложена 1975г., от дома №47 до дома №27а чугунная труба диаметром 100мм., протяженностью 600м проложена в 1973 году, от дома 27а до дома №14 и 29 чугунная труба протяженностью 2000 м не действует по причине многочисленных утечек. От школы до домов №35 и №58 полимерная труба диаметром 63мм., протяженностью 1200 м. Установлено 14 колодцев и 3 водозаборные колонки. Каптаж находится на ключе.

Схема водоснабжения д.Юрьево

Источник водоснабжения -  скважина глубиной 47м.

Производительностью 6 куб.м./час

Водонапорная башня, капитальный ремонт произведен в 2008 году.

Сети водоснабжения: от скважины до  дома №61 водопроводная полимерная труба диаметром 63мм., протяженность 3300 м. с 22 разводящими колодцами и 2 водозаборными колонками, от дома №61 до дома №56 водопроводная полимерная труба диаметром 25мм протяженностью 200м.

Вода в д.Глазово используется на хозяйственно-бытовые нужды населения. Вода из системы водопровода д.Юрьево используется только для технических нужд. Для употребления в пищу не пригодна.

### Основные технические характеристики водозаборного сооружения

### ГП «Калугаоблводоканал».

Д. Юрьево

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина д.Юрьево |
| 1.1. | Местонахождение | д.Юрьево |
| 1.2. | Глубина | 47м |
| 1.3. | Удельный дебет | 99 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-5-4-75 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 2,2 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 4 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 75м |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня д.Юрьево |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 1.2. | Объем | 25 м3 |

Д.Глазово

| п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Каптаж д.Глазово |
| 1.1. | Местонахождение | д.Глазово |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 2008 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-6,5-75 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 3кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 6,5м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 60м |

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1 | Д.Глазово | 1971 |
| 1.1 | Объем | 25 м3 |

Очистные сооружения отсутствуют.

Большое влияние на качество воды оказывают частые прорывы которые ведет за собой изношенность сети. Для чего необходимо заменить большую часть водопровода. Так же большое влияние оказывает отсутствие очистных сооружений. Горячего водоснабжения на территории СП  нет.

Водопроводные сети сельского поселения обслуживает  водоснабжающая организация ГП «Калугаоблводоканал».

Реквизиты ГП «Калугаоблводоканал»

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.О. генерального директора | С.В. Никитин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды частично оборудованы вводы потребителей. В бюджетных   организациях, а именно Глазовская основная школа, ФАП д.Глазово, библиотека д.Глазово, приборы учета отсутствуют. В  здании бюджетных организациях д.Юрьево водопровод отсутствует.

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 приведены в таблице  1

Таблица 1

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 20,2 | 20,8 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 606,4 | 631,7 |

Для улучшения качества воды необходимо провести следующие мероприятия:

- Реконструкцию существующих водных сетей.

- Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе и водозаборных колонок;

- Строительство станции обезжелезивания;

- Рациональное использование воды потребителями (оборудование приборами регулирования, учета и контроля);

- Строительство очистных сооружений;

- В д.Юрьево необходимо строительство нового источника водоснабжения (скважины);

- Замена водонапорной башни в д.Глазово;

- Установить разводные колодцы в д.Глазово (24 шт.).

Целевые показатели системы водоснабжения и способы их поддержания.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

## Система водоотведения в сельском поселении «Деревня Юрьево» отсутствует. Необходимо строительство очистных сооружений с системой водоотведения.