ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

К СХЕМЕ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Муниципального образования сельского поселения «Село Брынь» Сухиничского района Калужской области на период до 2024 года

Водоснабжение.

Существующая система водоснабжения сельского поселения «Село Брынь» представляет собой совокупность графического и текстового описания технико-экономического состояния централизованных систем холодного водоснабжения и  направлений их развития

Система централизованного водоснабжения с.Брынь включает в себя:

–  1 артезианскую скважину и 1 водонапорную башню;

Основные технические характеристики водозаборного  сооружения.

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина №1 |
| 1.1. | Местонахождение | Село Брынь |
| 1.2. | Глубина | 76,2 |
| 1.3. | Удельный дебет | 10 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 2013 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-10-110 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 5,5 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 10 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 110 м |

В системе водоснабжения села Брынь отсутствуют сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения. Не имеют централизованной системы водоснабжения следующие населенные пункты : д.Бариново,  д. Богородицкое, д.Веребьево, д. Куклино, с.Кириллово, . Острогубово, с.Охотное, д. Тешелово, с. Попково, казарма 161 км. В них водоснабжение осуществляется из общественных и частных колодцев.

Горячее водоснабжение в системе водоснабжения муниципального образования сельское поселение «Село Брынь» отсутствуют.

В системе водоснабжения села Брынь используются водопроводные сети, выполненные из  материалов: чугун, полиэтилен, сталь. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 4957 м. По всей протяженности сетей имеется 29 водопроводных колодца.

Характеристики водопроводных сетей муниципального образования сельского поселения «Село Брынь».

| № п/п | Материал | Диаметр, мм | Протяженность, м | Год ввода в эксплуат. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» (29 смотровых колодца) |
| Магистральные водопроводы: |
| 1.1. | Чугун | 100 | 1032,5 | 1976 |
| 1.2. | Полиэтилен | 63-76 | 3069,1 | 1976,1983 |
| 1.3. | Сталь | 100 | 458,8 | 1976 |
| Распределительные сети: |
| 1.4 | Полиэтилен | 40 | 396,6 | 1976,1983 |
| Итого: | 4957,0 |  |

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды. Организации, эксплуатирующие водопроводные сети на территории села Брынь производят постепенную замену изношенных участков чугунных  водопроводных труб на полиэтиленовые.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено.  Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и организаций, а также производственные нужды расположенных на территории сельского поселения предприятий.

Организаций осуществляющей централизованное водоснабжение на территории МО СП «Село Брынь» и у которой находится на балансе вся протяженность сетей является ГП «Калугаоблводоканал». В связи с этим, в схеме водоснабжения ГП «Калугаоблводоканал» определяется как гарантирующая организация.

На водозаборных узлах сельского поселения приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды частично оборудованы вводы абонентов бюджетных и  населения.

Общий баланс подачи и реализации воды.

| Наименование | Объем поднятой воды, тыс.м3/год | Собственные нужды, тыс.м3/год | Объем отпуска в сеть, тыс.м3/год | Объем потерь воды, тыс.м3/ год | Объем реализации воды, тыс. м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» | 15,822 | 0,107 | 15,715 | 4,273 | 11,442 |

Структурный баланс реализации питьевой воды.

| № п/п | Наименование группы потребителей | Реализация воды в год, м3 |
| --- | --- | --- |
| ГП «Калугаоблводоканал» |
| 1. | Население | 9897 |
| 2. | Бюджетные организации | 140 |
| 3. | Прочие организации | 1405 |
| Итого: | 11442 |

Система водоснабжения сельского поселения в настоящий момент и на перспективу до 2023 года имеет достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Исходя из сведений о производительности водозаборных сооружений, а также данных о существующей и планируемой к подключению нагрузки, можно сделать вывод о том, что резерва, имеющегося на существующих водозаборных сооружениях МО СП «Село Брынь» достаточно, строительство дополнительных водозаборов не требуется.

Для улучшения качества воды необходимо  провести следующие мероприятия:

1.	Реконструкция существующей системы водоснабжения  с. Брынь.

2.	Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе.

3.	Проектирование новых сетей водопровода и насосных станций.

4.	Строительство станции обезжелезивания.

Качественные характеристики водоснабжения сельского поселения соответствуют норме. Целью дальнейшего развития системы водоснабжения является поддержание данных показателей в соответствии с требованиями нормативной документации и обеспечение резерва для подключения новых потребителей. Ниже приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |
| Соотношение цены реализации мероприятий инвестиционной программы и их эффективности – улучшение качества воды. | Инвестиционная программа отсутствует. |

Сроки и этапы реализации схемы.

1.	Срок разработки схемы водоснабжения и водоотведения до 2023 года.

2.	Срок реализации мероприятий приведенных в схеме водоснабжения и водоотведения до 2023 года (первая очередь Генерального плана сельского

поселения).

Ожидаемые результаты при реализации мероприятий схемы.

В ходе достижения значений целевых показателей деятельности организаций, осуществляющих водоснабжение и водоотведение, и в результате реализации настоящей схемы:

- потребители будут обеспечены коммунальными услугами централизованного водоснабжения;

- будет достигнуто повышение надежности и качества предоставления коммунальных услуг;

- будет улучшено качество потребляемой воды;

- будет улучшена экологическая ситуация.

Реализация схемы направлена на увеличение мощности по водоснабжению и водоотведению для обеспечения подключения строящихся и существующих объектов села Брынь  на период с 2014 до 2024 года.

# Схема водоотведения муниципального образования СП «Село Брынь».

Система централизованного водоотведения СП «Село Брынь» состоит из сети и смотровых колодцев сеть протяженностью 1,5 км., но нет очистных сооружений. Все сельские стоки посредством системы сетей по самотечному коллектору подают в овраг

Характеристики канализационных коллекторов муниципального образования сельское поселение «Село Брынь».

| Канализационные коллектора и сети канализации |
| --- |
| Общая протяженность, м | 1500 |
| Год ввода в эксплуатацию | 1986-1989 |
| Смотровые колодцы |  |
| Количество, шт. | 35 |
| Размеры, м | 1,0 м; 1,5 м; |
| Материал стен | ж/бетон, кирпич |
| Год ввода в эксплуатацию | 1987 | 1989 |
| Материал труб | керамика, чугун | керамика, чугун |
| Заглубление, м | до 2,5 м | до 1,5 м |

Основными мероприятиями направленными на повышение надежности и безопасности системы водоотведения являются: ремонт изношенных коллекторов и сетей.

На территории СП «Село Брынь» не охваченными централизованной системой водоотведения остаётся часть улиц застроенных индивидуальными жилыми домами.

Одной из основных проблем системы водоотведения сельского поселения является износ канализационных коллекторов и сетей, а также отсутствие очистных сооружений.

### Все стоки, поступающие в централизованную систему водоотведения сельского поселения, транспортируются в самотечном коллекторе в овраг. Учет сточных вод не производится.

Ливневая канализация в сельском поселении отсутствует. Неорганизованного поверхностного стока в системы водоотведения не производится.

Приборы учета стоков у потребителей не установлены.

Основными принципами и задачами развития системы централизованного водоотведения являются:

– повышение надежности системы водоотведения;

– снижение сброса загрязняющих веществ в водоем;

– обеспечение централизованной системой водоотведения максимального количества абонентов;

-строительство очистных сооружений.

### Мероприятия по реконструкции системы водоотведения:

1.	Замена изношенных коллекторов водоотведения, с ремонтом колодцев

2.	Реконструкция и ремонт КНС

3.	Прокладка новых коллекторов водоотведения.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2023 года.