Пояснительная записка к схеме теплоснабжения

сельского поселения «Село Шлиппово»

Сухиничского района Калужской области

на период до 2023 года

Характеристика сельское поселение «Село Шлиппово»

Сельское поселение «Село Шлиппово» располагается в западной части Сухиничского района Калужской области и граничит:

- на севере с Мещовским районом;

- на северо-востоке с СП «Деревня Верховая»;

- на  востоке с СП «Деревня Алнеры»;

- на юге и юго-востоке с СП «Село Брынь»;

- на юге и юго-западе с Думиничским районом;

- на западе с СП «Деревня Соболевка».

Территория – 20,6 тыс. га или 16,7% от площади Сухиничского района.

Население поселения на 1 января 2013 года составило  1670 человек.

Жилой фонд сельского поселения сформирован несколькими типами жилой застройки и включает в себя жилую застройку индивидуальную, малоэтажную.

Общая площадь жилых помещений составляет 64,0 тыс.м2.  Централизованное горячее водоснабжение и централизованное отопление в населенном пункте отсутствуют.

Ландшафтно-геоморфологические особенности

В зависимости от степени расчлененности, геологического строения, литологического состава коренных и четвертичных отложений, рельефа местности выделено семь типов ландшафтов:

- слабовыпуклая увалистая эрозионная равнина;

- слосковолнистая моренно-водноледниковая слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 220-250 м);

- пологохолмистая водноледниково-моренная слаборасчлененная равнина (абсолютные отметки поверхности 230-250 м);

- пологопокатая эрозионная равнина на склонах долин рек и овражно-балочной сети;

- сквозные долины стока поздноледниковых вод (заболочены)

- пологонаклонная	 аллювиально-водноледниковая среднерасчлененная равнина;

- плоская аллювиальная равнина со староречьями, болотами русловыми валами (пойма, высокая пойма). Зона постоянного подтопления.

## Природно-климатические условия.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

В таблице ниже представлены характеристики температурного режима.

| Средняя температура наружного воздуха, °С | Продолжительность периода, сут. |
| --- | --- |
| Наиболее холодных суток | Наиболее холодной пятидневки | Наиболее холодного периода | Отопительного периода | Со среднесуточной температурой ≤8°С (отопительного периода | Со средней суточной температурой воздуха ≤0°С |
| -31 | -27 | -13 -14 | -3 -3,5 | 207 -210 | 145-150 |

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

По количеству выпадающих осадков территория относится к зоне достаточного увлажнения. Годовое количество осадков, которое по Калужской области в соответствии с СНиП 23-01-99 «Строительная климатология» составляет: среднее за год 654 мм; в том числе за теплый период года 441 мм, за холодный период года 213 мм. Суточный максимум 89 мм. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть осадков приходится на теплый период года. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле, минимум - в марте. Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Ветровой режим характеризуется преобладанием в течение года потоков западного и юго-западного направления. В зимний период преобладают ветры южного и юго-западного направлений, в летний - северные, северо-восточные и северо-западные.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с- это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе. Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах южных и юго-западных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период - при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

На территории CП «Село Шлиппово» действует один источник централизованного теплоснабжения. Котельная «Шлиппово» ООО «ТеплоСервис» отапливает: Шлипповскую участковую больницу, Шлипповскую среднюю школу, спортзал и административное здание ООО «Рефлекс Агро».

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии не выявлено.

Котельная «Шлиппово» ООО «ТеплоСервис»

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Структура основного оборудования | Вид основного топлива - природный газ. Котлоагрегаты: «ФНКВ-1,25» - 2шт. |
| Параметры установленной тепловой мощности теплофикационного оборудования и теплофикационной установки | Установленная тепловая мощность: 2,15Гкал/час (2,5 МВт) |
| Ограничения тепловой мощности и параметры располагаемой тепловой мощности | Располагаемая тепловая мощность: 2,15Гкал/час (2,5 МВт) Подключенная тепловая нагрузка (с учетом потерь и собственных нужд) 0,629 Гкал/час |
| Объем потребления тепловой энергии и теплоносителя на собственные и хозяйственные нужды | Расход тепловой энергии на собственные нужды котельной 0,051 Гкал/ч |
| Источник резервной электрической энергии | Источник электрической энергии дизель-генератор АД-20С-Т400-1РГХП |
| Способ регулирования отпуска тепловой энергии от источников тепловой энергии с обоснованием выбора графика изменения температур теплоносителя | Способ регулирования отпуска тепловой энергии качественный по температурному графику; выбор температурного графика обусловлен to наружного воздуха |
| Среднегодовая загрузка оборудования | Производство тепловой энергии котельной 1326,6 Гкал/год: полезный отпуск тепловой энергии 872,7 Гкал/год |
| Способы учета тепла, отпущенного в тепловые сети | Учет тепловой энергии с помощью приборов учета тепла (тепловые счетчики). |
| Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии | Статистика отказов и восстановлений оборудования источников тепловой энергии отсутствует |
| Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии | Предписания надзорных органов по запрещению дальнейшей эксплуатации источников тепловой энергии отсутствуют |

Сети котельной " Шлиппово "

| Показатели | Значения |
| --- | --- |
| Параметры тепловых сетей, тип изоляции, тип компенсирующих устройств, тип прокладки, определением их материальной характеристики и подключенной тепловой нагрузки | Тепловая сеть водяная, двухтрубная. Материал трубопроводов - сталь. Способ прокладки - подземная; компенсация температурных удлинений трубопроводов осуществляется за счет естественных изменений направления трассы. Общая протяженность сети – 154пм (в двухтрубном исполнении); Подключенная нагрузка - 0,19 Гкал/ч. |
| Описание типов и строительных особенностей тепловых камер. | Строительная часть тепловых камер выполнении из бетона и кирпича. Высота камер 1 м. Перекрытия камер - бетонные плиты в которых выполнен 1 люк. Для проведения ремонтных работ применяется запорная арматура – затвор и вентиль. |

Надежность системы теплоснабжения - это способность проектируемых и действующих источников теплоты, тепловых сетей и в целом системы централизованного теплоснабжения обеспечивать в течение заданного времени требуемые режимы, параметры и качество теплоснабжения (отопления).

Потребители теплоты по надежности теплоснабжения относятся ко второй категории потребителей. Вторая категория - потребители, допускающие снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 часов, общественных зданий до 12°С.

Описание результатов хозяйственной деятельности теплоснабжающей и теплосетевой организации представлено в таблице.

Технико-экономические показатели теплоснабжающей организации

ООО «ТеплоСервис».

| Наименование организации | ООО «ТеплоСервис» |
| --- | --- |
| Наименование муниципального образования (городской округ/муниципальный район) | СП «Село Шлиппово», МР «Сухиничский район» |
| Ф.И.О. руководителя | Пронькин Андрей Иванович |
| ИНН | 4017006368 |
| КПП | 401701001 |
| ОГРН | 1074001001436 |
| Период предоставления информации: | планируемый 2013 |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2013г. | 1417,37 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для населения (тарифы НДС не облагаются) с 01.01. по 30.06. 2013г. | 1672,50 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для потребителей, оплачивающих производство и передачу тепловой энергии (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2013г. | 1591,59 руб./Гкал |
| Тариф на тепловую энергию в горячей воде, для населения (тарифы НДС не облагаются) с 01.07. по 31.12. 2013г. | 1878,08 руб./Гкал |
| Тариф, рассчитанный в заявлении теплоснабжающей организации (справочно) | 1878,08 руб./Гкал |
| Полезный отпуск тепловой энергии | 52 013 Гкал |
| Необходимая валовая выручка | 82 783,37 тыс.руб. |
| Затраты на производство 1 Гкал | 1 591,59 руб. |
| Прибыль теплоснабжающей организации | 1 766,42 тыс.руб. |

Динамика утвержденных тарифов за последние пять лет приведена в таблице и на графике

| Период | 2009г. | 2011г. | 01.01.-30.06. 2012г. | 01.09.-31.12. 2012г. | 01.01.-30.06. 2013г. | 01.07.-31.12. 2013г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Тариф | 1030,06 | 1269,84 | 1269,84 | 1588,32 | 1417,37 | 1591,59 |

Динамика утвержденных тарифов для  ООО «ТеплоСервис» за последние пять лет.

Дефицитов тепловой мощности по источникам тепловой энергии СП «Село Шлиппово» и нарушений гидравлических режимов, обеспечивающих подачу тепловой энергии от источника теплоснабжения до потребителей не выявлено.

Характеристика отапливаемых зданий: административное здание ООО «Рефлекс - Агро», здания Шлипповской средней школы, Шлипповской больницы  - кирпичные, здание Шлипповского спортзала – панельное.

Жилищный фонд СП «Село Шлиппово» по состоянию на 01.01.2013 г. составил 64,0 тыс. м2 общей площади.

Распределение жилищного фонда по населенным пунктам поселения:

| Населенный пункт | Наличие жилого фонда на 01.01.2013 г. м2 общей площади |
| --- | --- |
| с. Шлиппово | 10740 |
| дер. Азарьево | 950 |
| дер. Александровка | 795 |
| дер. Асаново | 850 |
| дер. Бордыкино | 1000 |
| дер. Вихля | 250 |
| дер. Волдаевка | 650 |
| с. Волково | 1275 |
| дер. Володино | 3608 |
| дер. Вязьма | 900 |
| дер. Глухая | 950 |
| дер. Горки | 850 |
| дер. Горшково | 1500 |
| дер. Жданово | 950 |
| дер. Ионино | 1250 |
| дер. Калужкино | 300 |
| дер. Карпеевка | 157 |
| дер. Клевенево | 6675 |
| дер. Каньшино | 110 |
| дер. Криуша | 500 |
| дер. Матчино | 1650 |
| с. Наумово | 2520 |
| с. Немерзски | 1000 |
| с. Никитино | 750 |
| с. Новосельский | 5811 |
| с. Плющаны | 1050 |
| дер. Самбулово | 400 |
| дер. Слизнево | 1850 |
| дер. Староселье | 2250 |
| дер. Тросна | 6139 |
| с. Уруга | 5260 |
| дер. Фурсово | 700 |
| дер. Шихтино | 360 |
| ИТОГО ПО СП: | 64000 |

Жилищная обеспеченность по сельскому поселению составляет 37,7 м2/чел. По материалу стен преобладает деревянная и кирпичная застройка.

Отопление всего жилищного фонда индивидуальное.  Новое строительство не планируется. В связи с чем прироста потребления тепла на цели централизованного теплоснабжения не ожидается.

Производительность водоподготовительного установка соответствует установленной мощности котельной и в полном объеме обеспечивает подпитку системы теплоснабжения, в том числе в аварийном режиме. В соответствии с требованиями СНиП 41-02-2003 «Тепловые сети» расчетный часовой расход воды для определения производительности водоподготовки в закрытых системах теплоснабжения не менее 0,75% от фактического объема воды в трубопроводах тепловых сетей и присоединенных к ним системах отопления здания.

Единой теплоснабжающей организацией определено Общество с ограниченной ответственностью «ТеплоСервис» владеющей на правах аренды основным источником тепловой энергии и тепловыми сетями на территории СП «Село Шлиппово».