Пояснительная записка к схемам водоснабжения и водоотведения

сельского поселения  «Село  Татаринцы»

Сухиничского района Калужской области

на период до 2034 года

Характеристика населенного пункта СП «Село Татаринцы»

## Ландшафтно-геоморфологические особенности территории.

Климат сельского поселения умеренно континентальный. Характеризуется теплым летом, умеренно холодной с устойчивым снежным покровом зимой и хорошо выраженными, но менее длительными переходными периодами – весной и осенью.

В конце лета – начале осени, нередко во второй половине зимы и весной, преобладает западный тип атмосферной циркуляции, сопровождающийся активной циклонической деятельностью, значительными осадками, положительными аномалиями температуры воздуха зимой и отрицательными  летом.

С октября по май в результате воздействия сибирского максимума западная циркуляция нередко сменяется восточной, что сопровождается малооблачной погодой, большими отрицательными аномалиями температуры воздуха зимой и положительными летом.

Температура воздуха в среднем за год положительная  +4,0…+4,6°С. В годовом ходе с ноября по март отмечается отрицательная средняя месячная температура, с апреля по октябрь - положительная. Самый холодный месяц года - январь, со средней температурой воздуха -8,9°C. Самый теплый месяц года – июль, со средней температурой воздуха +18,3°С. Весной и осенью характерны заморозки.

Продолжительность безморозного периода колеблется в пределах от 99 до 183 суток, в среднем  - 149 суток.

В зависимости от характера зим, их снежности и температурного режима изменяется  глубина промерзания почвы, которая колеблется в отдельные зимы от 25 до 100 см, в среднем составляя 64 см.

Многолетняя средняя продолжительность промерзания почвы составляет 150-180 дней.

Для поселения характерно избыточное количество влаги. На рассматриваемой территории в среднем выпадает чуть более 650 мм осадков в год. Пространственное и временное их распределение отличается значительной неравномерностью. Большая часть 441 мм приходится на теплый период года и 213 мм – на холодный; суточный максимум – 89 мм. В годовом ходе месячных сумм осадков максимум наблюдается в июле (в среднем 95 мм осадков), минимум - в марте (44 мм осадков). Обычно две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Число дней с относительной влажностью воздуха 80% и более за год составляет 125-133. Две трети осадков выпадает в теплый период года (апрель - октябрь) в виде дождя, одна треть - зимой в виде снега.

Снег начинает выпадать в конце октября - начале ноября, устойчивый снежный покров формируется в конце ноября - начале декабря. Мощность снежного покрова достигает в среднем 20-30 см. Период с устойчивым снежным покровом колеблется от 130 до 145 дней.

Средняя годовая скорость ветра на территории составляет 3,6 м/с. Самые ветреные месяца со средней скоростью ветра более 4,0 м/с –  это период с ноября по март включительно. Наименьшие скорости ветра отмечаются в августе.  Максимальные скорости ветра в зимний период фиксируются при ветрах северо-западных и юго-восточных направлений (4,9-5 м/сек), в летний период – при ветрах северо-западного и западного направления (3,3-3,8 м/сек).

Поверхностные воды.

Гидрологическая структура территории сельского поселения «Село Татаринцы». Основными эксплуатационными водоносными горизонтами являются: тульский, упинский.

Ресурсы поверхностных вод используются для  хозяйственно-бытовых целей.

Возможность использования речных ресурсов в тех или иных целях определяется основными гидрологическими характеристиками водотоков. Тульский приурочен к песчаным отложениям тульского горизонта нижнего отдела каменноугольной системы; упинский – к одноименным известнякам нижнегокарбона. Заволжский водоносные горизонт связан с доломитизированными известняками озерско-хованского времени верхнего отдела девонской системы.

Воды тульского и упинского водоносных горизонтов гидрокарбонатно-кальцивые с повышенным содержанием железа.

Подземные воды.

Для целей хозяйственного водоснабжения населения и промышленных предприятий на данной территории используется водоносный горизонт приуроченный к известнякам упинского возраста нижнего отдела каменноугольной системы. Воды гидрокарбонатно-магниевые жесткие.

Контроль качества воды осуществляется ежегодно калужской лабораторией ГП «Водоканал».

По результатам исследований ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Калужской области», вода из системы водоснабжения село Татаринцы не соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». Наблюдает превышение гигиенического норматива в несколько раз по содержанию железа в воде.

Схема водоснабжения сельского поселения «Село Татаринцы».

Обслуживающей организацией централизованного водоснабжения СП «Село Татаринцы» является ГП «Калугаоблводоканал».

Система централизованного водоснабжения с.Татаринцы включает в себя:

–   1-у артезианскую скважину;

–   1-у водонапорную башню.

-предполагается восстановление водопроводной сети д. М. Подосинки.

Система централизованного водоснабжения д. М.Подосинки включает в себя:

- 1-у артезианскую скважину

- 1-у емкость для воды.

Артезианская скважина в д. М.Подосинки законсервирована имеет глубину 15 метров. Планируется восстановление водопроводной сети в д.М.Подосинки.

Не охваченные централизованными системами водоснабжения в СП «Село Татаринцы» д.Старинка, с.Меховое.

Вода используется на хозяйственно-бытовые нужды населения и расположенного на территории поселения  ООО «Радождево».

ГП «Калугаоблводоканал» осуществляет водоснабжение населенных пунктов с.Татаринцы и д.Мурдасово. Водоснабжение д.Мурдасово осуществляется из скважины д.Татаринцы, водопроводные сети закольцованы.

### Основные технические характеристики водозаборного сооружения

### ГП «Калугаоблводоканал»

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Скважина с.Татаринцы |
| 1.1. | Местонахождение | с.Татаринцы |
| 1.2. | Глубина | 60,0 м |
| 1.3. | Удельный дебет | 16 м3/час |
| 1.4. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 1.5. | Насосное оборудование: |  |
| 1.5.1. | Марка | ЭЦВ-6-16-140 |
| 1.5.2. | Электрическая мощность | 11 кВт |
| 1.5.3. | Производительность | 16 м3/час |
| 1.5.4. | Напор | 140м |

В системах водоснабжения      установлено сооружения очистки воды, подаваемой в систему централизованного водоснабжения.

В систему централизованного водоснабжения входят  водонапорная  башня и емкость .

Основные технические характеристики резервуара ГП «Калугаоблводоканал»

| № п/п | Наименование | Характеристика |
| --- | --- | --- |
| 1. | Водонапорная башня с.Татаринцы |
| 1.1. | Год ввода в эксплуатацию | 1975 |
| 1.2. | Объем | 30 м3 |

В системе водоснабжения село Татаринцы используются водопроводные сети, выполненные из: чугуна, стали, полиэтилена. Общая протяженность сетей холодного водоснабжения составляет 3,5 км. По всей протяженности сетей имеется 31 водопроводных колодца.

Значительное влияние на качество водоснабжения потребителей оказывает состояние сетей водоснабжения. Длительное отсутствие воды в системе централизованного хозяйственно-питьевого водоснабжения, наряду с неудовлетворительным санитарно-техническим состоянием распределительных сетей, может привести к ухудшению качества питьевой воды. Организация, эксплуатирующая водопроводные сети на территории СП «Село Татаринцы» не производит замену изношенных участков труб на полиэтиленовые.

В 2020 году установлена станция по обезжелезиванию.

Технических и технологических проблем, влияющих на качество водоснабжения потребителей у водоснабжающей организации не выявлено.

Горячее водоснабжение на территории СП «Село Татаринцы» отсутствуют.

Реквизиты обслуживающей организации ГП «Калугаоблводоканал» приведены в таблице 1

Таблица 1

| ИНН | 402 700 1552 |
| --- | --- |
| КПП | 402 701 001 |
| ОГРН | 102 400 118 64 61 |
| ОКПО | 327 13 66 |
| Юридический адрес | 248002, г Калуга, ул. Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Фактический адрес | 248002, г Калуга, ул Салтыкова-Щедрина, д 80 |
| Расчетный счет | ООО Банк «Элита» г. Калуга |
| Корреспондентский счет | 301 018 105 000 000 007 62 |
| БИК | 042 908 762 |
| И.О. генерального директора | Ю.Н.Петрушин |
| Телефон | 8 (4842) 57-01-40 |

На водозаборных узлах сельского  поселения  приборы учета поднятой воды отсутствуют. Учет поднятой воды ведётся по приборам учета электрической энергии израсходованной на работу насосов. Приборами учёта потребляемой питьевой воды оборудованы вводы абонентов бюджетных   организаций, а так же частично населения.

Системы водоснабжения сельского поселения  в настоящий момент и на перспективу до 2034 года имеют достаточный резерв мощности для подключения новых абонентов.

Сведения о фактическом и ожидаемом потреблении питьевой воды в соответствии с нормами СНиП 2.04.01-85 приведены в таблице 2.

Таблица 2

| № п/п | Наименование | Фактическое | Ожидаемое, на срок до 2023г. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Среднесуточное потребление, м3 | 24 | 28 |
| 2. | Среднемесячное потребление, м3 | 730 | 840 |

Для улучшения качества воды необходимо  провести следующие мероприятия:

- Реконструкция существующей системы водоснабжения с.Татаринцы.

- Ремонт колодцев, находящихся в частном секторе.

Срок реализации вышеперечисленных мероприятий до 2034 года.

В таблице 3 приведены целевые показатели системы водоснабжения и способы поддержания данных показателей.

Таблица 3

| Наименование | Способы достижения |
| --- | --- |
| Показатели качества питьевой воды. | Своевременное проведение анализов соответствия воды санитарным нормам, своевременная замена изношенных участков водопроводных сетей. |
| Показатели надежности и бесперебойности водоснабжения. | Контроль за исправным состоянием оборудования водозаборных узлов, своевременная замена изношенных участков сетей, запорной и регулировочной арматуры. |
| Показатели эффективного использования ресурсов, в том числе сокращения потерь воды при ее транспортировке. | Контроль за состоянием трубопроводов. |

## Система водоотведения в СП «Село Татаринцы» находится в нерабочем состоянии.

## Для восстановления системы водоотведения необходимо:

## - отремонтировать канализационные колодцы;

## - строительство очистных сооружений;

## -восстановление канализационной сети.